Dobre Miasto, 2012-07-11

FR.271.8.2012.EK

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Wojska Polskiego w Dobrym Mieście”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) udzielam wyjaśnień na zapytania Wykonawców:

Treść zapytania z dnia 09.07.2012r.:

Prosimy o wyjaśnienie:

1.	Jaka ma być średnica tulei do montażu na boisku do piłki siatkowej i do jakich słupków są przewidziane?

2.	Jaka ma być średnica tulei do montażu na boisku do tenisa ziemnego i do jakich słupków są przewidziane?

Odpowiedź:

Boisko do piłki siatkowej – tuleje do słupów aluminiowych owalnych o średnicy 100mm x 120mm.

Boisko do tenisa ziemnego – tuleje do słupów stalowych o średnicy 76 mm

Treść zapytania z dnia 10.07.2012r.

W dokumentacji przetargowej brak parametrów nawierzchni typu sztuczna trawa. Proszę uzupełnić dokumentację przetargową podając minimalne parametry trawy np. skład chemiczny (polietylen czy polipropylen, wysokość włosa, gęstość włókna, itd.) Brak w/w parametrów uniemożliwia wycenę.

Odpowiedź:

Poniżej przedstawiam minimalne wymagania dotyczące parametrów trawy:

- skład włókien: polietylen + polimer XT

- struktura włókna: monofil

- ciężar: minimum 14.000 dtex

- grubość włókna: min. 100 mikronów

- wysokość włókna: min. 20 mm

- ciężar włókna: min. 994 g/m2

- ilość pęczków: min. 14700/m2

- ilość włókien: min. 294000/m2

- ciężar całkowity: min. 2350 g/m2

Burmistrz Dobrego Miasta

/~/ Stanisław Trzaskowski