# Dobre Miasto, 04.03.2013 r.

# Znak. FR.271.3.2013.EK

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

# dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji targowiska miejskiego z budową ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych, miejsc postojowych, oświetlenia terenu, odwodnienia, instalacji wod-kan w Dobrym Mieście na działkach nr 86/12, 99/2, 82, 89 położonych w obrębie 1 miasta Dobre Miasto

# Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przedstawiam treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

# Treść zapytań z dnia 27.02.2013 r.

# W przedmiarze robót budowlanych ujęto rozbiórkę 4 obiektów gospodarczych, a na planie zagospodarowania terenu zaznaczone są 3 budynki do rozbiórki. Jaką ilość przyjąć do wyceny?

# Odp. Do wyceny należy przyjąć 2 budynki gospodarcze.

# Proszę o podanie kubatury obiektów przeznaczonych do rozbiórki.

# Odp. Kubatury obiektów przeznaczonych do rozbiórki Ok. 10 m3 każdy.

# Czy wycenie podlegają pojemniki na odpady stałe? Jeżeli tak, w której pozycji przedmiaru zawrzeć ich wycenę?

# Odp. Pojemniki na odpady stałe nie podlegają wycenie.

# Jaka jest ilość pojemników na odpady stałe?

# Odp. Pojemników na odpady stałe nie należy przyjmować do wyceny.

- W dokumentacji projektowej pod warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni wskazane jest zastosowanie geowłókniny. W przedmiarach robót brak tego elementu. Czy należy zastosować geowłókninę? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiarów o ten element z podaniem parametrów technicznych, jakie powinna spełniać geowłóknina.                                     Odp. Należy zastosować geowłókninę G20 o parametrach:

Wymagana gramatura wyrobu - 200g/m2
Parametry mechaniczne i hydrauliczne geowłókniny typu G20:
Parametr Wartość Tolerancja Metoda badania
Wytrzymałość na rozciąganie [kN/m]
· wszerz pasma 14 -13% EN ISO 10319
· wzdłuż pasma 14 -13% EN ISO 10319
Odkształcenie przy zerwaniu [%]
· wszerz 60 ±23% EN ISO 10319
· wzdłuż 60 ±23% EN ISO 10319
Statyczny opór na
przebicie CBR [N] 2400 -10% EN ISO 12236
Dynamiczny opór na
przebicie CBR [mm] 20 +20% EN 918
Umowny wymiar
porów O90 [mikrony] 89 -30% EN ISO 12956
Wskaźnik przepływu wody prostopadłego do
płaszczyzny geowłókniny [mm/s] 68 -30% EN ISO 11058

Wbudowanie geowłókniny należy uwzględnić w pozycji nr 3 uzupełnionego przedmiaru robót: ilość 1578m2

- Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do konstrukcji wiaty drewnianej drewna klejonego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania do konstrukcji wiaty drewnianej 		   drewna klejonego.

- W dokumentacji projektowej podano klasę drewna 35. Czy konstrukcję wiaty, lad sprzedażowych, ścianek ażurowych można wykonać z dowolnego gatunku drewna?

Odp. Wszystkie elementy konstrukcji wiat handlowych należy wykonać z drewna kl. C35.

- W dokumentacji projektowej brak szczegółów zbrojenia płyty pod kontenery handlowe. Proszę o jednoznaczne określenie wymiarów i parametrów technicznych siatki zbrojeniowej, sposobu jej ułożenia oraz podanie zestawienia stali.

Odp. Należy wykonać zbrojenie płyt jak podano w przedmiarze (opis poz. 2d.2) i 	projekcie budowlanym – opis, rysunek nr 3; 7.

Dwie siatki w rozstawie osiowym 14cm z prętów d=10mm (AIII) o oczkach 25x25cm 	jako zbrojenie płyty fundamentowej żelbetowej gr. 18cm (dwie płyty o wymiarach 	4,58x15,58cm) – zużycie stali 1600kg

- Czy Zamawiający może określić bardziej szczegółowo parametry techniczne parasoli nad stanowiskami sprzedażowymi (średnica parasola, wys. parasola, materiał, z jakiego powinien być wykonany)?

Odp. Parasol handlowy o wym.: wys. od podłoża do najniższego punktu min. 2m średnica parasola 3m,  wykonany z profili stalowych, galwanizowanych z materiałem wodoodpornym np. poliester.

- W jakie urządzenia należy wyposażyć kontenery?

Odp. Kontenery należy wyposażyć we wszystkie urządzenia określone w dokumentacji projektowej oprócz lodówek, lad chłodniczych, zamrażarek.

- W dokumentacji projektowej brak szczegółów odnośnie podkonstrukcji pod zadaszenie z poliwęglanu. Czy Zamawiający w celu rzetelnej wyceny może uzupełnić dokumentację o rys. konstrukcyjne dla wykonania zadaszenia z poliwęglanu z określeniem rodzaju materiału, z jakiego winna być wykonana podkonstrukcja?

Odp. Konstrukcja (podkonstrukcja) łukowego zadaszenia pomiędzy kontenerami może być wykonana z kształtowników stalowych lub aluminiowych przymocowana bezpośrednio do kontenerów. Zadaszenie powinno zachodzić  na kontenery.

- W dokumentacji projektowej brak szczegółów wykonania i montażu ścianek ażurowych, lad handlowych, półek wiat drewnianych. Czy Zamawiający może uzupełnić te elementy dokumentacji?

Odp. Wszystkie elementy konstrukcji wiat handlowych należy wykonać z drewna kl. C35. Wyrób gotowy rzemieślniczo-przemysłowy.

- Prosimy o sprecyzowanie zapisu „Pojemniki na śmieci – kontenery przestawne” Prosimy o dodanie dodatkowych rysunków i opisów oraz podanie ilości wraz ze wskazaniem ich usytuowania.

Odp. Inwestor wyposaży targowisko we własnym zakresie.

- W projekcie budowlanym targowiska jest zapis „Sekcja IV – produkty spożywcze sprzedawane pod parasolami” oraz Sekcja VI – Produkty przemysłowe sprzedawane pod parasolami” – o jakie parasole chodzi? Prosimy o dodatkowy opis parasoli oraz rysunki techniczne z opisami

Odp. Parasol handlowy o wym.: wys. od podłoża do najniższego punktu min. 2m średnica parasola 3m,  wykonany z profili stalowych, galwanizowanych z materiałem wodoodpornym np. poliester.

- Na sekcji IV i VI trudno jest jednoznacznie określić rodzaj nawierzchni. Prosimy o rysunek ze sprecyzowaniem

Odp. Nawierzchnia w sekcji IV i VI jak w sekcjach sąsiednich.

- Prosimy o dołączenie szczegółowych rysunków i dodatkowych opisów dotyczących:

  - Lady handlowej

  - Markizy

  - Wieszaków i półek

Odp. Wszystkie elementy konstrukcji wiat handlowych należy wykonać z drewna kl. C35. Wyrób gotowy rzemieślniczo-przemysłowy.

- Jak ma wyglądać zadaszenie pomiędzy stanowiskami handlowymi a wiatami? Prosimy o podanie konstrukcji i szczegółowego rysunku

Odp. Wiaty i stanowiska handlowe (kontenerowe) winny być oddylatowane jako dwa 	odrębne obiekty. Konstrukcja (podkonstrukcja) łukowego zadaszenia pomiędzy kontenerami może być wykonana z kształtowników stalowych lub aluminiowych przymocowana bezpośrednio do kontenerów bądź na oddzielnej konstrukcji. Zadaszenie powinno zachodzić  na kontenery. Pomiędzy pokryciem z poliwęglanu, a dachami kontenerów należy pozostawić ok. 25 cm. prześwitu dla  odpowiedniej cyrkulacji powietrza latem.

- Jakie parametry ma spełniać geowłóknina znajdująca się pod stoiskami handlowymi?

Odp. Patrz odp. Nr  5

- Na przekroju A-A kontener jest:

    - Kostka betonowa 8 cm

    - Podsypka cementowa wapienna gr 10 cm

    - Geowłóknina

    - Piasek ubijany warstwami gr 30 cm

    - Grunt rodzimy

Czy Zamawiający zgadza się na ujednolicenie konstrukcji z projektem drogowym wykonawczym punkt  4.4 czyli:

    - Kostka betonowa 8 cm

    - Podsypka cementowo – piaskowa gr 3 cm

    - Piasek ubijany warstwami gr 30 cm

    - Geowłóknina

    - Grunt rodzimy.

Odp. Inwestor dopuszcza takie rozwiązanie:

- Kostka betonowa 8 cm

- Podsypka cementowo – piaskowa gr 3 cm

- Piasek ubijany warstwami gr 30 cm

- Geowłóknina

- Grunt rodzimy.

- W projekcie drogowym wykonawczym punkt 4.6. w technologii wykonania nawierzchni podano, ze należy uzgodnić kolor i rodzaj kostki z inwestorem. Prosimy o podanie dokładnej ilości, rodzaju i koloru wymaganej kostki betonowej.

Odp. Kostka bez fazy – kolor - 1215m2, kostka szara – 1797m2.

Treść zapytań z dnia 28.02.2013 r.

- Na jakim elemencie konstrukcji (szafce lub tablicy) należy zainstalować liczniki przedpłatowe?

Odp. Liczniki przedpłatowe należy montować na tablicach TL-1 na ścianie.

- Zgodnie z SST pod wiatami należy zainstalować 12 gniazdek wtykowych. Prosimy o sprecyzowanie rodzaju skrzynek dla gniazdek wtykowych oraz formę zabezpieczenia przed niepowołanymi osobami.

Odp. Skrzynki dla gniazd wtyczkowych pod wiatami stosować metalowe lub z tworzywa o

wym. 250x200 gł.150, IP-55, IK-09 z drzwiczkami zamykanymi na zamek(klucze u

administratora)

- Podłączenie kabla YKY4x50 do licznika w szafce ZKTLR. Prosimy podanie sposobu podłączenia kabla oraz dodanie odpowiedniej pozycji kosztorysowej.

Odp. W szafce pomiarowej ZKTLR instalować listwę LZ35/16 i przewody do licznika

DY10. Końcówki kabla YAKY 4x50 pocienić do przekroju 35mm2.

Alternatywnie stosować złączki redukcyjne 35/16 i odcinki przewodów DY10 do licznika.

- Zaprojektowano przepompownie ścieków z szafką sterowniczą. Czy Inwestor dostarczy szafkę sterowniczą do istniejącej pompy.

Odp. Przepompownia ścieków powinna być typowa, kontenerowa w komplecie z szafką

sterowniczą zasilającą.

- Na PZT zaznaczone są drzewa do wycinki, a w przedmiarze robót nie ma tej pozycji wyszczególnionej. Kto ponosi koszt wycinki drzew?

Odp. Drzewa które przeznaczone były do wycinki zostały już usunięte.

- W dokumentacji zawarta jest specyfikacja techniczna dla branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej. Czy zostanie udostępniona specyfikacja na roboty budowlane?

Odp. W branży budowlanej brak specyfikacji technicznej (gotowe wyroby).

- Z jakiego materiału mają być wykonane parasole handlowe?

Odp. Parasol handlowy o wym.: wys. od podłoża do najniższego punktu min. 2m średnica parasola 3m,  wykonany z profili stalowych, galwanizowanych z materiałem wodoodpornym np. poliester.

- W wiatach handlowych mają być wykonane lady handlowe, wieszaki, półki. Proszę o podanie więcej szczegółów na ten temat (wymiary, materiały).

Odp. Wszystkie elementy konstrukcji wiat handlowych należy wykonać z drewna kl. C35. Wyrób gotowy rzemieślniczo-przemysłowy.

- Czy wyposażenie kontenerów tj. lodówki, zamrażarki itp. wchodzą w wycenie? Jeżeli tak, to prosimy o wykaz wyposażenia.

Odp. Kontenery należy wyposażyć we wszystkie urządzenia określone w projekcie oprócz lodówek, lad chłodniczych, zamrażarek.

Treść zapytań z dnia 01.03.2013 r.

- W przedmiarze drogowym brakuje pozycji oznakowania pionowego. Czy należy ująć w wycenie wykonanie oznakowania, jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Oznakowanie pionowe należy wycenić zgodnie z projektem 	organizacji ruchu

- W przedmiarze drogowym brakuje warstwy odsączającej grubości 20cm w ilości 2013,00m2. Prosimy uzupełnienie przedmiaru

Odp. Poz. 7 i 8 przedmiaru skorygowano na 3012,00m2.

- W przedmiarze drogowym brakuje rozbiórki nawierzchni z trylinki w ilości 150,00mb. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru oraz podanie ilości w jednostce m2 lub podanie szerokości nawierzchni przeznaczonej do rozbiórki.

Odp. Rozbiórka trylinki zawarta jest w poz. 4 przedmiaru robót w ilości 	114,00m2.

- Czy należy ująć w wycenie przedmiar zamieszczony w dokumentacji: Projekt budowlany – aneks na zasilenie gniazd wtyczkowych pod wiatami?

Odp. Projekt budowlany – aneks na zasilenie gniazd wtyczkowych pod 	wiatami należy ująć w wycenie.

- Czy pod parasolami Zamawiający przewiduje wykonanie stołów handlowych? Jeśli tak prosimy o podanie parametrów oraz uzupełnienie przedmiaru o stoły i fundament stopy żeliwnej do mocowania parasoli.

Odp. Inwestor nie przewiduje wykonania stołów handlowych pod 	parasolami.

- Czy należy wycenić wyposażenie kontenerów w lodówki, lady, rolety, toalety itp. jak przedstawia rysunek w dokumentacji?

Odp. Kontenery należy wyposażyć we wszystkie urządzenia określone w dokumentacji projektowej oprócz lodówek, lad chłodniczych, zamrażarek.

- Dokumentacja po zmianach przewiduje wykonanie dodatkowego parkingu. Czy w związku z tym należy wykonać wymianę gruntu? Czy przedmiar obejmuje warstwy konstrukcyjne oraz nawierzchnię dodatkowej powierzchni?

Odp. Obowiązuje dokumentacja po zmianach

- W której pozycji Zamawiający przewidział koszt zakupu pojemników na odpady oraz w jakiej ilości?

Odp. Koszt zakupu pojemników nie należy do Wykonawcy.

- Zamawiający przewiduje podpisanie umowy z zakładem oczyszczania miasta w celu obsługi targowiska. Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie zobowiązany do opłat związanych z oczyszczaniem targowiska.

Odp. Wykonawca nie będzie zobowiązany do opłat związanych z 	oczyszczaniem targowiska.

- W związku z licznymi zmianami oraz nieścisłościami w przedmiarach i dokumentacji, prosimy o umieszczenie kompletnych i ostatecznych przedmiarów, które należy wycenić.

Odp. Przedmiary zostały uzupełnione.

- W dokumentacji znajduje się zestawienie znaków drogowych. Czy wycena znaków drogowych wchodzi w zakres? Jeśli tak, w której pozycji kosztorysu umieścić tą pozycję?

Odp. Oznakowanie pionowe należy wycenić zgodnie z projektem 	organizacji ruchu

- W opisie technicznym znajduje się zapis „wykonanie na pozostałym terenie zieleni – (trawniki, zieleń niska)”. Na PZT nie ma zaznaczonego tego obszaru, w przedmiarze również nie występuje ta pozycja. Czy zieleń wchodzi w wycenę? Jeśli tak, jaka jest jej powierzchnia, gdzie ją ująć w wycenie?

Odp. Do wyceny należy przyjąć uporządkowanie terenu i zasiew trawy na 	szerokości ok. 1 m wokół inwestycji (w obrębie zakresu opracowania).