Załącznik nr 7 do SIWZ

STANDARDY UTRZYMANIA DRÓG W OKRESIE ZIMOWYM

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie zimowe dróg na terenie Gminy Dobre Miasto w 2016 roku

| Lp. | Stan dard | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia występowania zjawiska |
| 1 | III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zlikwidowana na: - skrzyżowaniach z drogami twardymi - odcinkach o pochyl. większym niż 4% - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi | - śnieg luźny może zalegać do 6 godz. - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych - zaspy mogą występować do 6 godz. | - gołoledzi 5 godz. - szronu 5 godz. - szadzi 5 godz. - śliskości pośniegowej 6 godz. - lodowicy 5 godz. |
| 2 | V | - Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp - Odśnieżony jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. - Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | - śnieg luźny może zalegać do 16 godz. - zajeżdżony – występuje - nabój śnież. – występuje - zaspy mogą występować do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | - gołoledzi 8 godz. - śliskości pośniegowej 10 godz. |

W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków drogowych do posypania ulic należy użyć mieszanki solnej 10 % .

        - Standard zimowego utrzymania drogi – ustalony minimalny poziom utrzymania powierzchni drogi i poboczy oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu (lub śliskości zimowej), jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

        - Odśnieżanie drogi – usuwanie śniegu z drogi i poboczy drogi oraz obiektów towarzyszących (zatok autobusowych itp.)

        - Śnieg luźny – nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

        - Śnieg zajeżdżony – nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.

        - Nabój śnieżny – nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni.

        - Gołoledź – cienka warstwa lodu grub. do 1 mm powstała na skutek opadu mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej.

        - Lodowica – występuje, gdy po odwilży lub opadzie deszczu przy dodatniej temperaturze powietrza następuje nagłe obniżenie temperatury poniżej 00 C.

        - Śliskość pośniegowa – występuje, gdy po przejściu pługów pozostałe resztki śniegu zostaną ubite i przymarzają do nawierzchni.