Załącznik Nr 5 do SIWZ

Standardy utrzymania dróg w okresie zimowym1

| Lp | Stan dard | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia występowania zjawiska |
| 1 | III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zlikwidowana na: - skrzyżowaniach z drogami twardymi - odcinkach o pochyl. większym niż 4% - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi | - śnieg luźny może zalegać do 6 godz. - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych - zaspy mogą występować do 6 godz. | - gołoledzi 5 godz. - szronu 5 godz. - szadzi 5 godz. - śliskości pośniegowej 6 godz. - lodowicy 5 godz. |
| 2 | V | - Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp - Odśnieżony jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. - Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | - śnieg luźny może zalegać do 16 godz. - zajeżdżony - występuje - nabój śnież.-występuje - zaspy mogą występować do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | - gołoledzi 8 godz. - śliskości pośniegowej 10 godz. |

W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków drogowych do posypania ulic należy użyć mieszanki solnej 10 % .

1. Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony minimalny poziom utrzymania

powierzchni drogi i poboczy oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach

występowania opadów śniegu (lub śliskości zimowej), jak również dopuszczalny

maksymalny czas występowania tych odstępstw

2 Odśnieżanie drogi - usuwanie śniegu z drogi i poboczy drogi oraz obiektów

towarzyszących (zatok autobusowych itp.)

3. Śnieg luźny - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg,

który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

4. Śnieg zajeżdżony - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów

śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.

5. Nabój śnieżny - nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od

kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni.

6. Gołoledź - cienka warstwa lodu grub. do 1 mm powstała na skutek opadu mgły roszącej,

mżawki lub deszczu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej.

7. Lodowica występuje, gdy po odwilży lub opadzie deszczu przy dodatniej temperaturze

powietrza następuje, nagłe obniżenie temperatury poniżej 00 C.

8. Śliskość pośniegowa występuje, gdy po przejściu pługów pozostałe resztki śniegu zostaną

ubite i przymarzają do nawierzchni.