Załącznik do oferty

Opis techniczny

specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………….

Adres wykonawcy: ………………………………………………………………………..

Niniejszym oferuję dostawę samochodu ratowniczo – gaśniczego marki:

…………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, iż pojazd:

- jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia wynikającym z załącznika Nr 7 do SIWZ,

- wraz z wyposażeniem jest fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami,

- posiada aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r. Nr 143, poz. 1002),

- spełnia wymagania techniczno – użytkowe określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r. Nr 143, poz. 1002),

- spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908),

- spełnia wymagania norm PN-EN 1846-2, PN-EN 1846-3.

| LP. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | PROPOZYCJA WYKONAWCY |
| --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne | Wymagania ogólne |
| 1. | Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnym zbiornikiem, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 26 000 kg. | Masa całkowita wozu: |
| 2. | Bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na: masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnym zbiornikiem, wyposażeniem, masę własną pojazdu, nacisk na oś przednią/tylną obciążenia strony lewej/prawej, Dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 3 %. |  |
| 3. | Rezerwa masy nie mniejsza niż 15 %. | Rezerwa masy: |
| 4. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temp. od -25° C do +50° C | Temperatura: od .................... do ....................... |
| II | Podwozie z kabiną | Podwozie z kabiną |
| 1. | Podwozie z kabiną oraz zabudowa i wyposażenie powinny być fabrycznie nowe, rok produkcji – 2013, dopuszcza się podwozie wyprodukowane w roku 2012 | Rok produkcji: |
| 2. | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym w dniu odbioru wymagane przepisy o ruchu drogowym – silnik winien spełniać normę Euro V bez konieczności stosowania dodatkowych płynów. Silnik powinien być przystosowany do zasilania biopaliwem zgodnym z normą PN-EN 14214. Moc silnika nie mniejsza niż 400 KM | Moc silnika: |
| 3. | Rama samochodu wzmocniona pod zabudowę pożarniczą |  |
| 4. | Zawieszenie mechaniczne wzmocnione, wytrzymujące stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji |  |
| 5. | Skrzynia biegów z automatycznym systemem zmiany biegów (zautomatyzowana) o liczbie przełożeń do przodu nie większej niż 14, chłodnica oleju skrzyni biegów. |  |
| 6. | Maksymalna wysokość całkowita samochodu max. – 3200 mm. | Wysokość całkowita: |
| 7. | Maksymalna długość całkowita samochodu max. – 9100 mm. | Długość całkowita: |
| 8. | Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady nie wyżej niż 1800 mm od poziomu terenu lub zainstalowanych podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu. Otwarcie skrytek na sprzęt lub podestów sygnalizowane lampkami kontrolnymi w kabinie kierowcy. | Wysokość od poziomu terenu: |
| 9. | Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. | TAK / NIE* |
| 10. | Stały napęd wszystkich osi w układzie 6x6 | Napęd: |
| 11. | Możliwość blokady mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej. | TAK / NIE* |
| 12. | Skrzynia redukcyjna. | TAK / NIE* |
| 13. | Pojedyncze koła na osi przedniej. | TAK / NIE* |
| 14. | Podwójne koła na osiach tylnych. | TAK / NIE* |
| 15. | Napęd przedni rozłączalny | TAK / NIE* |
| 16. | Kabina dwudrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika. | TAK / NIE* |
| 17 | Układ miejsc 1+2 – (siedzenia zamontowane przodem do kierunku jazdy) | Układ miejsc siedzących: |
| 18 | Wyposażenie kabiny: |  |
|  | 1) indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, | TAK / NIE* |
|  | 2) niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, | TAK / NIE* |
|  | 3) regulowana klimatyzacja, elektrycznie opuszczane szyby, | TAK / NIE* |
|  | 4) radioodtwarzacz CD i MP3 wraz z instalacją antenową oraz głośnikową, | TAK / NIE* |
|  | 5) w kabinie kierowcy zamontowany system nawigacji GPS - wyświetlacz maksimum 4,7”, z mapą cyfrową Polski, możliwość użycia zewnętrznej karty pamięci | TAK / NIE* |
|  | 6) reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków sterowany z wnętrzna kabiny, | TAK / NIE* |
|  | 7) lusterko przednie oraz krawężnikowe, | TAK / NIE* |
|  | 8) dodatkowe światła w osłonie przeciwsłonecznej, | TAK / NIE* |
|  | 9) regulowana kolumna kierownicy, | TAK / NIE* |
|  | 10) z przodu kabiny po prawej stronie zainstalowany uchwyt do mocowania wraz z reflektorem pogorzeliskowym oraz gniazdo elektryczne do jego podłączenia. | TAK / NIE* |
|  | 11) w kabinie kierowcy zamontowane uchwyty dla dowódcy i ratownika umożliwiające trzymanie się rękoma w czasie jazdy. | TAK / NIE* |
|  | 12) w kabinie kierowcy zamontowane ładowarki do radiotelefonów nasobnych dostarczanych z samochodem – 3 szt., (ładowarki kompatybilne z radiotelefonami posiadanymi przez Zamawiającego, takie jak Motorola seria GP. | TAK / NIE* |
|  | 13) w kabinie kierowcy zamontowane ładowarki do latarek akumulatorowych dostarczanych z samochodem. 3 szt., (ładowarki kompatybilne z latarkami posiadanym przez Zamawiającego, takie jak Survivor LED C4,) | TAK / NIE* |
| 19 | Fotele: |  |
|  | 1) wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, | TAK / NIE* |
|  | 2) siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, | TAK / NIE* |
|  | 3) wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, | TAK / NIE* |
|  | 4) fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. | TAK / NIE* |
| 20. | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie oraz dwuprzewodowa w zabudowie z tworzywa sztucznego. |  |
|  | Moc alternatora min. 2400W. | Moc alternatora: |
|  | Pojemność akumulatorów min. 180Ah. | Pojemność akumulatorów: |
|  | Zapewnienie pełnego zapotrzebowania na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |  |
|  | Przetwornica napięcia 24V / 12V |  |
| 21. | Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu umieszczony na zewnątrz pojazdu podwójnego działania | TAK / NIE* |
| 22. | Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy lub złącze samo rozłączalne – komplet. |  |
| 23. | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Dopuszcza się światło cofania jako sygnalizację świetlną. |  |
| 24. | Minimalny prześwit podwozia 300 mm. | Prześwit podwozia: |
| 25. | Kąt natarcia - nie mniejszy niż 23° | Kąt natarcia: |
| 26. | Kąt zejścia - nie mniejszy niż 23° | Kąt zejścia: |
| 27. | Kolory: |  |
|  | 1) elementy podwozia – czarne, | 1) elementy podwozia: |
|  | 2) błotniki przednie, tylne i zderzaki – białe, | 2) błotniki przednie, tylne i zderzaki: |
|  | 3) kabina, zabudowa – kolor RAL 3000. | 3) kabina, zabudowa: |
|  | 4) drzwi żaluzjowe skrytek – kolor naturalnego aluminium | 4) drzwi żaluzjowe skrytek: |
| 28 | Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 85 km/h. | Maksymalna prędkość: |
| 29 | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. | TAK / NIE* |
| 30 | Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym. | TAK / NIE* |
| 31 | Samochód oznakowany numerami operacyjnymi przez Dostawcę wg danych dostarczonych przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. | TAK / NIE* |
| 32. | Pojazd powinien być wyposażony w szybkozłącze z zaworem zwrotnym do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej umieszczone z przodu po lewej stronie kabiny kierowcy. |  |
| 33. | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny | TAK / NIE* |
| 34. | Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać: |  |
|  | 1) przejazd minimum 300 km lub | 1) przejazd: |
|  | 2) 4 godz. ciągłej pracy autopompy | 2) praca autopompy: |
| 35. | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temp.) w czasie postoju minimum 4 godz. | Czas pracy silnika w postoju: |
| 36. | Ogumienie na wszystkich kołach, z bieżnikiem dostosowanym do poruszania się po szosie w każdych warunkach atmosferycznych jak również w warunkach terenowych takie jak Goodyear MSD II lub równoważne. | TAK / NIE* |
| 37 | Pełnowymiarowe koło zapasowe dostarczone luzem, z ogumieniem takim jak Goodyear MSD II lub równoważne. | TAK / NIE* |
| 38 | Wyposażenie, co najmniej: |  |
|  | 1) 2 kliny pod koła, | TAK / NIE* |
|  | 2) zestaw narzędzi, | TAK / NIE* |
|  | 3) klucz do kół, | TAK / NIE* |
|  | 4) podnośnik hydrauliczny 25 t, | TAK / NIE* |
|  | 5) 10 m przewód do pompowania kół z manometrem | TAK / NIE* |
|  | 6) trójkąt ostrzegawczy | TAK / NIE* |
|  | 7) apteczkę, | TAK / NIE* |
|  | 8) gaśnicę proszkową 2 kg (zamontowana w kabinie) | TAK / NIE* |
| 39 | Pojazd wyposażony w sprzęg przyczepy do ciągnięcia przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 t. ze złączami elektrycznymi i pneumatycznymi. Zaczep posiadać winien homologację lub certyfikat dopuszczenia. |  |
| 40 | Z przodu pojazdu zamontowane szekle do mocowania lin do wyciągania samochodu. |  |
| 41 | Z przodu zamontowana wyciągarka o napędzie elektrycznym o uciągu min. 7 ton, lina wyciągarki o długości min. 30 m. |  |
| 42 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. | TAK / NIE* |
| 44 | Hamulce: |  |
|  | 1) układ hamulcowy pojazdu wyposażony w układ ABS, | TAK / NIE* |
|  | 2) pneumatyczne hamulce bębnowe, z korektorem siły hamowania, | TAK / NIE* |
|  | 3) hamulec postojowy działający na koła przedniej osi, | TAK / NIE* |
| 44 | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane | TAK / NIE* |
| III | Wyposażenie ostrzegawcze i środki łączności | Wyposażenie ostrzegawcze i środki łączności |
| 1. | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze, akustyczne i świetlne – lampy: | TAK / NIE* |
|  | Urządzenie sygnalizacyjno – akustyczne powinno posiadać min. 3 modulowane tony z dodatkowym sygnałem Air Horn (tzw. poganiacz), głośnik o mocy min. 200 W. |  |
|  | Sterowanie modulacją dźwiękową musi odbywać się zarówno poprzez manipulator urządzenia i włącznik sygnału dźwiękowego pojazdu. |  |
|  | Urządzenie powinno być zainstalowane tak, aby możliwa była jego obsługa zarówno przez kierowcę jak i pasażera. |  |
|  | Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. |  |
| 2 | Pojazd powinien być wyposażony w lampy sygnalizacyjno – ostrzegawcze typu LED koloru niebieskiego | TAK / NIE* |
|  | 1) jedna zespolona z czterema lampami, zamontowana na dachu kabiny z przodu, | TAK / NIE* |
|  | 2) jedna z tyłu pojazdu na dachu zabudowy, | TAK / NIE* |
|  | 3) dwie błyskowe zamontowane z przodu pojazdu nad zderzakiem, | TAK / NIE* |
|  | Zmontowane lampy powinny mieć obudowę ochronną wykonaną ze stali nierdzewnej, | TAK / NIE* |
|  | Z tyłu pojazdu nad żaluzją belka „fala świetlna pomarańczowa” 8-elementowa. | TAK / NIE* |
| 3 | Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny włączany odrębnym włącznikiem z miejsca dowódcy. |  |
| 4 | Radiotelefon przewoźny w kabinie kierowcy: |  |
|  | 1) nie mniej niż 1 kpl, | Ilość kompletów: |
|  | 2) dopuszczony do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o częstotliwości VHF 136÷174 MHz, moc 25 W, |  |
|  | 3) odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, | Odstęp międzykanałowy : |
|  | 4) minimum 250 kanałów, | Ilość kanałów: |
|  | 5) głośnik w kabinie oraz dodatkowo w przedziale autopompy. | TAK / NIE* |
|  | 6) manipulator umieszczony w miejscu umożliwiającym obsługę zarówno przez kierowcę jak i pasażera, | TAK / NIE* |
|  | W przedziale autopompy zainstalowany głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiające prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy. | TAK / NIE* |
| IV | Zabudowa pożarnicza | Zabudowa pożarnicza |
| 1 | Zabudowa w całości wykonana z materiałów kompozytowych o nieograniczonej odporności na korozję, stanowiąca konstrukcję samonośną, | TAK / NIE* |
| 2 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, posiadający dodatkowe oświetlenie przestrzeni roboczej. Oświetlenie zabezpieczone przed uszkodzeniami osłoną wykonaną ze stali nierdzewnej. | TAK / NIE* |
| 3 | Drabina do wejścia na dach z tyłu pojazdu, po prawej stronie, wykonana z materiałów odpornych na korozję, nierdzewnych, składana na czas transportu. Stopnie drabiny antypoślizgowe, w górnej części drabiny poręcze ułatwiające wchodzenie. |  |
| 4 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. W kabinie sygnalizacja otwarcia skrytki. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. |  |
| 5 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie typu LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, w kabinie kierowcy powinna być zainstalowana sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek. |  |
| 6 | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu, uruchamiane z kabiny kierowcy. |  |
| 7 | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). |  |
| 8 | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 9 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
| 10 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. | TAK / NIE* |
| 11 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. | TAK / NIE* |
| 12 | Zbiornik wody: |  |
|  | 1) wykonany z materiału kompozytowego, | TAK / NIE* |
|  | 2) wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. |  |
|  | 3) zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny |  |
|  | 4) pojemność zbiornika nie mniejsza niż 9500 dm³, | Pojemność zbiornika: |
|  | 5) nadciśnienie testowe 20 kPa, | Nadciśnienie testowe: |
| 13. | Zbiornik środka pianotwórczego |  |
|  | 1) pojemność nie mniejsza niż 10% pojemności zbiornika wody | Pojemność zbiornika: |
|  | 2) nadciśnienie testowe 20 kPa, | Nadciśnienie testowe |
|  | 3) wykonany z materiału kompozytowego, odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, | Pojemność zbiornika: |
|  | 4) zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, |  |
|  | 5) napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu, |  |
|  | 6) pojazd zaopatrzony w elektryczną pompę do napełniania zbiornika na środek pianotwórczy z nasadą 52, | TAK / NIE* |
|  | 7) zbiornik środka pianotwórczego napełniony środkiem pianotwórczym syntetycznym umożliwiającym wytworzenie piany ciężkiej i średniej. | TAK / NIE* |
| 14 . | Autopompa: |  |
|  | 1) zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi, |  |
|  | 2) ogrzewana z układu chłodzenia silnika z możliwością wyłączenia w okresie letnim. | TAK / NIE* |
| 15. | Autopompa jednozakresowa niskiego ciśnienia o parametrach: |  |
|  | 1) wydajności min. 5000 l/min, | 1) wydajności min.: |
|  | 2) przy ciśnieniu 0.8 MPa, | 2) przy ciśnieniu: |
|  | 3) głębokości ssania 1.5 m, | 3) głębokości ssania: |
| 16. | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby, parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m |  |
| 17. | Autopompa powinna umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do nasad tłocznych zlokalizowanych w tylnej części nadwozia, niskociśnieniowej linii szybkiego natarcia i działka wodno-pianowego. Autopompa wykonana z brązu. Możliwość podłączenia do układu chłodzenia silnika pojazdu. |  |
| 18. | Autopompa powinna umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. | TAK / NIE* |
| 19. | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie zasysające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. |  |
| 20. | Instalacja zraszaczowa: |  |
|  | 1) wydajności 50 – 100 dm3/ min, | 1) wydajności: |
|  | 2) przy ciśnieniu 8 bar, | 2) przy ciśnieniu: |
|  | 3) instalacja wyposażona w min. 6 zraszaczy umieszczonych przed przednią osią i po dwa umieszczone po bokach pojazdu, |  |
|  | 4) instalacja wyposażona w zawory odcinające, jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych, |  |
|  | 5) zawory powinny być sterowane z kabiny kierowcy, | TAK / NIE* |
|  | 6) instalacja powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie następowało samoczynnie. |  |
| 21. | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: |  |
|  | 1) manowakuometr, | TAK / NIE* |
|  | 2)manometr niskiego ciśnienia, | TAK / NIE* |
|  | 3) wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, | TAK / NIE* |
|  | 4) wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, | TAK / NIE* |
|  | 5) miernik prędkości obrotowej wału pompy, | TAK / NIE* |
|  | 6) regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, | TAK / NIE* |
|  | 7) wyłącznik silnika pojazdu, | TAK / NIE* |
|  | 8) kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika. | TAK / NIE* |
| 22. | Układ wodno-pianowy musi posiadać następujące nasady: |  |
|  | 1) tłoczne min. 2 x 110 (po jednej z każdej strony pojazdu), min. 4 x 75 (po dwie z każdej strony pojazdu), |  |
|  | 2) ssawne min. 2 x 110 z tyłu pojazdu (po jednej z każdej strony pojazdu), |  |
|  | 3) zasilające zbiornik wody 2 x 110 oraz 2 x 75 (po jednej z każdej strony pojazdu, mogą być z zaworem kulowym (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną, |  |
|  | 4) do napełniania zbiornika na środek pianotwórczy min. 2 x 52 (po jednej z każdej strony pojazdu). |  |
| 23. | Autopompa wraz z układem wodno - pianowym wyposażona w elektroniczny system sterowania umożliwiający regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy. |  |
| 24. | Układ wodno - pianowy wyposażony w automatyczny dozownik środka pianotwórczego działający w całym zakresie pracy autopompy umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie od 3% - 6% |  |
| 25. | Wszystkie elementy układu wodno - pianowego i układu neutralizacji muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. | TAK / NIE* |
| 26. | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. | TAK / NIE* |
| 27. | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno - pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C., działający niezależnie od pracy silnika. |  |
| 28. | Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. |  |
| 29. | Pojazd wyposażony w działko wodno – pianowe zamontowane na dachu regulowanej wydajności 800 -3200 l/min przy 8 bar., zamontowane na stałe na dachu zabudowy. |  |
|  | Zakres obrotu w płaszczyźnie poziomej min. 240°, a w płaszczyźnie pionowej od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. |  |
|  | Działko należy wyposażyć w deflektor. | TAK / NIE* |
| 30. | Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający, w korpusie działka musi być zamontowany manometr. |  |
| 31. | Możliwość podawania wody z działka zarówno w postaci prądu zwartego jak i prądu rozproszonego. | TAK / NIE* |
| 32. | Samochód wyposażony w niskociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 40 m, na zwijadle zakończoną prądownicą wodno – pianową o regulowanej wydajności z możliwością regulacji strumienia wody. |  |
| 33. | Linia szybkiego natarcia powinna umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny z funkcją przedmuchu sprężonym powietrzem po zakończeniu obsługi. |  |
| 34. | Dach: |  |
|  | 1) zabudowy w formie podestu roboczego, | TAK / NIE* |
|  | 2) wykonanie antypoślizgowe, | TAK / NIE* |
|  | 3) na dachu należy wykonać mocowania na sprzęt będący na wyposażeniu Zamawiającego tj: drabina ratownicza nasadkowa DN 2,7 – 4 szt., wąż ssawny 110 – 6 szt., bosak ciężki – 1 szt., bosak sufitowy – 1 szt., wąż tłoczny W 110 – 10 szt. (wąż zwinięty w tzw. harmonijkę. ułożony w korycie, zabezpieczony opończą PCV przed czynnikami atmosferycznymi ) szpadel – 2 szt., widły proste – 2 szt., miotła – 1 szt. | drabina ratownicza nasadkowa DN 2,7: wąż ssawny 110: bosak ciężki: bosak sufitowy: wąż tłoczny W 110: szpadel: widły proste: miotła: |
| 35. | W zabudowie pojazdu należy zamontować wysuwany, obrotowy maszt pneumatyczny z zestawem najaśnic o mocy 2000 W. Wysokość min. 6,5 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w płaszczyźnie pionowej i poziomej. W kabinie kierowcy zamontowany sygnalizator wysunięcia masztu pneumatycznego. |  |
| 36. | W zabudowie należy wykonać mocowania na sprzęt dostarczony wraz z samochodem oraz na sprzęt, w który pojazd zostanie wyposażony. Wykaz sprzętu do zamocowania na pojeździe zostanie dostarczony przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. | TAK / NIE* |
| V | Wyposażenie dodatkowe dostarczone z samochodem | Wyposażenie dodatkowe dostarczone z samochodem |
|  | 1) pompa szlamowa elektryczna 230 V o wydajności min. 400 l/min, nasada tłoczna typu storz 52, wykonanie IP68. Pompa powinna być wyposażona w fartuch z tworzywa PCV umożliwiający odpompowanie wody z płaskich powierzchni – 1 szt., |  |
|  | 2) ubrania chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniami typu średniego o rozmiarach XL szt. 1, XXL szt. 1. załączyć świadectwo dopuszczenia CNBOP. 2 kpl. |  |
|  | 3) pilarka spalinowa o mocy min. 4,0 KM z dodatkowym łańcuchem oraz prowadnicą 1 kpl., kanistrem plastikowym typu kombi o poj. 5 L - 1 szt. | TAK / NIE* |
|  | 4) spalinowa przecinarka ratownicza do cięcia betonu i stali o mocy min. 4,4 KM 1 szt., wraz z zapasowymi tarczami do cięcia betonu i stali i materiałów wielowarstwowych – 6 szt., | TAK / NIE* |
|  | 5) przenośne akumulatorowe lampy ostrzegawcze ze światłem pulsującym pomarańczowym LED. Wraz z lampami dostarczyć ładowarki DC 12V/ AC 230V. Czas świecenia min. 50 godzin, widoczność min. 800 m, lampy powinny posiadać wbudowany magnes umożliwiający zamocowanie do metalowych elementów – 4 kpl., | Ilość kompletów: |
|  | 6) Motopompa pływająca o wydajności min. 800L/min., wysokość podnoszenia min. 25m H2O, |  |
|  | 7) Wąż tłoczny 20m, W 110 – 10 szt. |  |
|  | 8) Mostek przejazdowy wykonany z materiału PCV 2 szt., umożliwiający zabezpieczenie linii wężowej zbudowanej z odcinków węża pożarniczego W 75, W 110. |  |
|  | 9) Przenośne działko wodno – pianowe o wydajności min. 1600 – 2400 l/min, zapewniające podawanie zwartych i rozproszonych prądów wody, podawanie piany ciężkiej, z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej 3600 i płaszczyźnie pionowej min. – 300 do 800. Do działka załączyć aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP – 1 szt. |  |
|  | 10) pirometr do bezdotykowego pomiaru temperatury w zakresie min. od – 320C do +1500 0C. |  |
|  | 11) sorbent uniwersalny 50 kg., | TAK / NIE* |
|  | 12) kurtyna wodna z regulacją wydajności, z nasadą wlotową 75, 2 szt., | Ilość sztuk: |
|  | 13) Radiotelefony przenośne, dopuszczone do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o częstotliwości VHF 136-174 MHz o mocy min od 1 do 5 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, minimum 250 kanałów, wyświetlacz kanałów. Do radiotelefonów należy dołączyć ładowarki akumulatorów 230V/AC 3 szt., | Ilość sztuk: |
|  | 14) Latarki akumulatorowe indywidualne, wykonaniu Ex. Typ światła LED, siła światła min. 110 lumenów, czas świecenia min 6 godzin, taka jak SURVIVOR z diodą LED C4 lub równoważna. Do latarek należy dołączyć ładowarki 230V/AC – 3 szt., | Ilość sztuk: |
|  | 15)Agregat prądotwórczy napędzany silnikiem spalinowym o mocy min. 6,5 kVA 230V/400V, w wykonaniu IP 54 i zabezpieczeniem przeciwporażeniowym. – 1 szt. Agregat należy zamontować w pojeździe. |  |
|  | 16) Zapora sorpcyjna o długości łącznej 20mb | Długość zapory: |
|  | 17) Pompa śmigłowa (beczkowa) przeznaczona do pompowania substancji ropopochodnych w wykonaniu Ex, taka jak Lutz NIRO lub równoważna.: z silnikiem elektrycznym, zasilanym napięciem 230V, wykonanie IP 54, moc. Maks. 1000W, pompa oraz wał pompy wykonany ze stali nierdzewnej, długość pompy min. 1200 mm, średnica rury pompy maks 41 mm, wydajność pompy min 190 l/min, średnica przyłącza tłocznego DN 32 Pompa wyposażona w wąż chemiczny uniwersalny DN 32 o długości 6 mb., oraz pistolet ze stali nierdzewnej - wykonanie Ex oraz przewód wyrównujący potencjały o długości 2 mb., 1 szt. |  |
|  | 18) Nadciśnieniowe aparaty ochrony dróg oddechowych takie jak MSA AUER AirMaxx lub równoważne 3 kpl. Aparaty kompatybilne ze sprzętem ochrony dróg oddechowych będącym na wyposażeniu Zamawiającego. Aparaty wyposażone w: automat ze szybkozłączem umożliwiającym szybkie podpięcie maski, maski panoramiczne - 3 szt., pojemniki sztywne do przechowywania masek – 3 szt., butle kompozytowe o poj. 6,9L/ 300 bar – 3 szt., pokrowce ochronne do butli – 3 szt., sygnalizatory bezruchu z wbudowanym czujnikiem temperatury – 3 szt. Do aparatów oraz osprzętu załączyć aktualne świadectwa dopuszczenia CNBOP |  |
|  | 19) Spalinowa pompa szlamowa taka jak HONDA WT40X lub równoważna: o wydajności min. 1600L/min, maks. wysokość ssania 8m, silnik benzynowy, czterosuwowy, moc silnika min. 9 KM, masa max 80 kg., maks.. średnica pompowanych zanieczyszczeń 30 mm, min. pojemność zbiornika paliwa 6 L. Pompa wyposażona w nasadę ssawną i tłoczną typu STORZ 110 umożliwiające podpięcie pożarniczych węży tłocznych i ssawnych. Wraz z pompą należy dostarczyć, wąż ssawny o dł. 8mb., zakończony łącznikami typu STORZ 110, smok ssawny, klucz do korpusu pompy, klucz do świec. |  |
|  | 20) zestaw lin stalowych przeznaczonych do wyciągania pojazdu o DMC 26 ton w tym: lina stalowa 10 mb 1 szt., lina stalowa 2 mb 2 szt., liny zabronione obustronnie kauszami linowymi. Do zestawu dołączyć szekle typu OMEGA. |  |
| VI | Gwarancja: | Gwarancja: |
|  | 1. Na podwozie samochodu min. 24 miesiące | Na podwozie samochodu |
|  | 2. Na nadwozie pożarnicze min. 24 miesiące | Na nadwozie pożarnicze |
|  | 3. Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem; instrukcji obsługi w języku polskim samochodu, zabudowy pożarniczej, zainstalowanych lub będących na wyposażeniu dostarczonych przez Wykonawcę urządzeń i sprzętu, dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu, wynikającej z Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” |  |

Uwaga!

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych parametrach technicznych. W takim przypadku, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawowa formą wykazania, że urządzenia są równoważne jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej.

Do oferty dołączyć:

  - aktualne świadectwo dopuszczalności wydane przez CNBOP,

  - aktualne świadectwo homologacji typu podwozia,

  - rysunki poglądowe pojazdu (uwzględniające jego wymiary).

Instrukcja wypełniania opisu technicznego:

1) * niepotrzebne skreślić

2) w miejscach wyznaczonych wpisać parametry proponowane przez wykonawcę;

3) w polach pustych dokonać opisu rozwiązania proponowanego przez wykonawcę.

……………………………, dnia ……………… r.                                       ………………………………….

(miejscowość)							        ( podpis i imienna pieczątka wykonawcy)