Dobre Miasto, dnia 05.07.2011r.

Znak: FR.271.3.2011

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

## dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Dobrym Mieście przy ul. Wojska Polskiego.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień na zapytanie Wykonawcy z dnia 4 lipca 2011r. o następującej treści:

1. Zamawiający w SIWZ podaje, że należy jako nawierzchnię poliuretanową przyjąć:

„Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm”.

Natomiast w Specyfikacji Technicznej Zał. nr 1 na stronie 30 oraz adaptacji do projektu wskazana jest technologia natryskowa.

Mając powyższe na uwadze proszę o wskazanie jaki rodzaj nawierzchni należy przyjąć do oferty?

Odpowiedź: Należy przyjąć rozwiązanie zgodnie z projektem str. 4 – 5 opisu technicznego do adaptacji projektu typowego. Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa dwuwarstwowa, technologia NATRYSK, gr. min. 13 mm.

2. Prosimy o potwierdzenie kolorystyki boiska wielofunkcyjnego?. Czy ma to być kolor zielony zgodnie z projektem zagospodarowania terenu?

Odpowiedź: Kolor boiska wielofunkcyjnego powinien być w kolorze czerwieni (ceglasty).